杭州市生态环境局

杭环建批[2022]035号

关于建政工出〔2021〕5号杭州星宇炭素

环保科技有限公司再生循环利用废活性炭项目

环境影响报告书审查意见的函

杭州星宇炭素环保科技有限公司：

你单位报送，由浙江省环境工程有限公司编制的《建政工出〔2021〕5号杭州星宇炭素环保科技有限公司再生循环利用废活性炭项目环境影响报告书》收悉，经我局审查，意见如下：

一、根据《建政工出〔2021〕5号杭州星宇炭素环保科技有限公司再生循环利用废活性炭项目环境影响报告书》、《建政工出〔2021〕5号杭州星宇炭素环保科技有限公司再生循环利用废活性炭项目环境影响报告书技术评审会专家组意见》、《建政工出〔2021〕5号杭州星宇炭素环保科技有限公司再生循环利用废活性炭项目环境影响报告书技术复核会专家组意见》结论，原则同意项目实施。报告书中提到的污染控制措施和环境保护对策基本可行，可作为项目开发建设及环境管理的指导性文件，你单位须严格按照环评报告书所列建设项目的性质、规模、地点、采用的环保对策措施及要求实施项目建设。

二、项目位于杭州市建德高新技术产业园五马洲区块，土地面积47.87亩。通过高温再生的方式恢复废活性炭吸附能力，设置1 套颗粒炭再生系统，颗粒炭采用回转窑热处理为主体再生处理工艺，设计规模为15000t/a，再生利用颗粒状危废活性炭5000t/a，颗粒状普废活性炭10000t/a；设置4套（3用1备）粉末炭再生系统，粉末炭采用沸腾炉热处理为主体再生处理工艺，单台设计规模为5000t/a，再生利用粉末状危废活性炭5000t/a，粉末状普废活性炭10000t/a。项目实施后可形成年再生处理1万吨/年危废活性炭和2万吨/年普废活性炭的生产能力，同时生产3 万吨/年再生活性炭产品。

三、项目须严格落实环评报告中提出的各项污染防治措施、控制标准和环境管理要求，项目必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、污染物排放总量控制要求。项目建设过程中必须严格遵照国家排污总量控制原则，认真做好污染物总量控制工作。本项目总量控制建议值：CODcr 0.961t/a，NH3-N 0.0961t/a，颗粒物 8.051t/a，SO2 5.135t/a，NOx 20.641 t/a，VOCs 0.464t/a。

五、项目污染防治设施等，须与主体工程一起按照安全生产要求设计。运营期须有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。

六、项目性质、规模、地点、采用的工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，须重新报批建设项目环评文件。

七、自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

杭州市生态环境局

二О二二年五月十九日

抄送：建德市应急管理局